СОВМЕЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ  ИО 315-3

ОРБИТА-1, ОРБИТА-1М

паспорт

Декларация о соответствии.

Извещатели предназначены для блокировки:

- остекленных конструкций (оконных проемов) на разрушение установленного в них обычного и (или) защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1(А3, стекол толщиной от 2,5 до 8 мм при помощи датчиков разрушения стекла (ДРС) типа "ДРС-1" или "ДРС-2" (ДРС с защитой от отклеивания).

- дверных, оконных проемов и других конструктивных элементов закрытых помещений на открывание или смещение, организации устройств типа "ловушка" при помощи датчиков перемещения охраняемых конструкций типа ИО 102-15/1, ИО 102-16/2 (ДПК).

Широкий диапазон рабочих температур, малые габариты, современный дизайн делают извещатель универсальным и позволяют его использовать в самых разнообразных помещениях, независимо от их размеров, формы, интерьера и отапливаемости (дачных домиках, коттеджах, складах, квартирах, музеях, офисах, магазинах, складах, мастерских и др.). Степень защиты оболочки IP-30 по ГОСТ 14254-96.

Особенности

Электропитание извещателя "Орбита-1" осуществляется от шлейфа сигнализации (ШС) ППК, СПИ или ПЦН с напряжением от 10 до 72 В постоянного тока. Извещатель "Орбита-1" может работать в двух режимах:

а) режиме КЗ (имитация замыкания ШС при срабатывании), при котором в дежурном режим ток потребления извещателя – (0,5(0,1) мА, в режиме "Тревога" – увеличивается до значения, устанавливаемого резистором "ТОК" (в диапазоне от 2 до 20 мА);

б) режиме РАЗР (имитация разрыва ШС при срабатывании), при котором в дежурном ток потребления устанавливается резистором "ТОК", в режиме "Тревога" – уменьшается до (0,5(0,1) мА.

Электропитание извещателя "Орбита-1М" осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 9…17 В, имеющего амплитуду пульсаций выходного напряжения не более 3 В. Извещатель "Орбита-1М" формирует извещение "Тревога" размыканием контактов исполнительного реле, извещение о вскрытии корпуса – размыканием контактов микропереключателя.

Извещатели обладают высокой обнаруживающей способностью к любым видам разрушения стекла и перемещения охраняемой конструкции, помехоустойчивостью и надежностью за счет использования новейших методов микропроцессорной обработки сигнала и самоконтроля функционирования.

Извещатели создают от одной до 15 охраняемых зон с помощью ДРС, подключаемых последовательно в один шлейф блока обработки сигналов (БОС), и от одной до 15 охраняемых зон с помощью ДПК, подключаемых последовательно в другой шлейф БОС. Шлейфы БОС представляют собой двухпроводные линии (провод типа ТРП) каждая длиной до 50 м для извещателя "Орбита-1" и длиной до 100 м для извещателя "Орбита-1М".

Рабочий диапазон температур от минус 40 до +50 (С.

Конструкция

Извещатели состоят из нескольких отдельных блоков: БОС, ДРС и ДПК.

БОС состоит из основания, на котором установлена печатная плата с радиоэлементами, и съемной крышки, пломбируемой монтажной организацией. Под крышкой БОС расположены (см. рис. 1):

- индикатор, выведенный на лицевую панель БОС и функционирующий в соответствии с данными табл. 1.              Табл. 1

| Функционирование извещателя |
| --- |
| "Орбита-1" | "Орбита-1М" |
| "Норма" в режиме КЗ - отсутствие свечения индикатора "Тревога" в режиме РАЗР - непрерывное свечение индикатора | "Норма" – контакты реле замкнуты, индикация БОС периодически включается с интервалом 5сек |
| "Тревога" в режиме КЗ – включение индикатора "Норма" в режиме РАЗР – выключение индикатора | "Тревога"- контакты реле разомкнуты, свечение индикатора БОС длительностью ≥2сек |
| — | Индикация самотестирования - индикатор БОС светится и выключается с интервалом 5 сек |

- колодки для подключения линий соединения БОС с ДРС и ДПК, проводов электропитания и ШС;

- резистор "ТОК" ("Орбита-1") для установления тока, потребляемого извещателем в режиме РАЗР, или тока срабатывания извещателя в режиме КЗ (см. табл. 2)                               Табл. 2

| Напряжение в ШС, В | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 30-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. устанав. ток потребления, мА | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 |

- перемычки "РАЗР" ("Орбита-1"), "ИНД" ("Орбита-1М"), "ПАМ" для управления режимами работы извещателей, которое производится в соответствии с данными табл. 3;

Табл. 3

| Перемычка | Режим работы извещателя |
| --- | --- |
| Наименование | Положение |  |
| РАЗР | Установ. | Режим РАЗР | ("Орбита-1") |
|  | Снята | Режим КЗ |  |
| ПАМ | Установ. | Формирование извещения "Тревога" с запоминанием (до выключения питания). |
|  | Снята | Формирование извещения "Тревога" длительностью 3 с. |
| ИНД | Установ. | Индикатор включен | ("Орбита-1М") |
|  | Снята | Индикатор выключен |  |

ДРС содержит чувствительный элемент (геркон) с двумя подвижными контактами, выполненными слабочувствительными к внешнему магнитному полю и имеющими заданную разницу масс и упругостей. Корпус ДРС – неразборный.

ДПК состоит из двух частей:

- исполнительного элемента, выполненного на основе геркона с контактами, чувствительными к внешнему магнитному полю;

- задающего элемента, выполненного на основе постоянного магнита. Составные части ДПК размещены в неразборных пластмассовых корпусах.

Размещение и монтаж

Места размещения составных частей извещателя (БОС, ДРС, ДПК) и коробок соединительных (КС) определяется количеством, взаимным расположением и размерами блокируемых конструкций. Варианты размещения извещателей для охраны оконного и дверного проемов показаны на рис. 1 и 2, соответственно.

Взаимное расположение БОС, ДРС и ДПК должно обеспечивать по возможности минимальную длину соединительных линий.

Выбор места для установки ДРС следует производить с учетом следующим требований:

- на стекле площадью не более 4,00 (2,25) м2, если его диагональ не превышает 3,0 (1,7) м, ДРС устанавливают в середине верхней стороны стекла на расстоянии от 10 до 15 см от обвязки. Допускается устанавливать ДРС в одном из углов или у боковых сторон стекла на тех же расстояниях от обвязки, если при этом обеспечивается минимизация длины линии соединения ДРС с БОС и КС;

- на стекле площадью не более 4,00 (2,25) м2, если его диагональ превышает 3,0 (1,7) м, ДРС устанавливают на расстоянии от 10 до 15 см от обвязки в середине наибольшей стороны или в таком месте, чтобы расстояние от ДРС до самой удаленной точки стекла не превышало 2,8 (1,5) м;

- на листовом стекле площадью более 4,00 (2,25) м2 допускается устанавливать два и более ДРС на расстоянии от 10 до 15 см от обвязки так, чтобы  расстояния от ДРС до самых удаленных точек стекла не превышали 2,8 (1,5) м;

Подключение

Схемы подключения извещателей приведены на рис. 3 – 5.

Проверка работоспособности

После монтажа извещателя следует провести проверку его работоспособности.

- с помощью проверочной пружины, входящей в комплект поставки, путем нанесения по охраняемому стеклу ударов вблизи ДРС, имитирующих разрушение стекла;

- путем перемещения конструкции (открывания двери или оконной рамы), заблокированной ДПК.

При проведении указанных проверок извещатель должен формировать извещение "Тревога".

# Свидетельство о приемке

ИО 315-3/1 ''Орбита  1”   заводской номер ____________

ИО 315-3/2 ''Орбита  1M”   заводской номер ____________

соответствует техническим условиям ПАШК.425138.001 ТУ,

ПАШК 435138.002 ТУ  и признан годным для эксплуатации

_________________                           Дата изготовления

Личные подписи или оттиски

личных клейм, лиц

Нач.ОТК _________________          ответственных за приемку.

ООО НПП Магнито-контакт

Россия 390027 г.Рязань ул. Новая  д51В т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

http://www.m-kontakt.ryazan.ru   e-mail:adm@m-kontakt.ryazan.ru

# Text boxes

МЕ61

БОС

Задающий элемент ДПК

Исполнительный элемент ДПК

КС

ДРС

Рис. 1 – Вариант размещения извещателя для                         охраны оконного проема

не более 100 мм

Исполнительный элемент ДПК

Задающий элемент ДПК

к БОС

Рис. 2 – Вариант размещения извещателя для охраны дверного проема

R1

ВСКР

БОС

"Орбита1М"

ДПК

( 19

ППК

ШС

ДПК

ДРС

.   .   .   .   .   .   .

ДПК

ДПК

ДРС

( 19

.   .   .   .   .   .   .

ДРС

ДРС

ТРЕВ

R0

12 В

+

(

+

(

Источник

питания

12 В

Рис. 4 – Схема подключения извещателя "Орбита-1М" с объединенной передачей извещений о тревоге и вскрытии корпуса (по общему ШС)

R1 – выносной резистор извещателя (4,7 кОм (5 %);

R0 – выносной резистор ППК

R1

+

(

ШС

БОС

"Орбита-1"

ДПК

( 19

ППК

ШС

ДПК

ДРС

.   .   .   .   .   .   .

ДПК

ДПК

ДРС

( 19

.   .   .   .   .   .   .

ДРС

ДРС

R2

R0

+

(

Рис. 3 – Схема подключения извещателя "Орбита-1"

R1 – выносной резистор извещателя (4,7 кОм (5 %);

R2 – выносной резистор ППК, рассчитанный по формуле:

где	Uш, В, - напряжение в ШС ППК (в дежурном режиме);

Iп, А, – ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме (измеренное значение);

R0, Ом, (не устанавливать) – сопротивление выносного резистора ППК, указанное в его сопроводительной документации;

Примечание – Значение сопротивления резистора R2 выбирать из стандартного ряда Е24 (допуск(5%)  – ближайшее к рассчитанному.

R1

ВСКР

БОС

"Орбита-1М"

ДПК

( 19

ППК

ШС1

ДПК

ДРС

.   .   .   .   .   .   .

ДПК

ДПК

ДРС

( 19

.   .   .   .   .   .   .

ДРС

ДРС

ТРЕВ

R0

12 В

+

(

+

(

Источник

питания

12 В

ШС2

R0

Рис. 5 – Схема подключения извещателя "Орбита-1М"

с раздельной передачей извещений о тревоге

и вскрытии корпуса (по двум ШС)

R1 – выносной резистор извещателя (4,7 кОм (5 %);

R0 – выносной резистор ППК